ICS

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—2019

养老机构设施设备及用品配置要求

点击此处添加标准英文译名

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　设施建设	1

3.1　机构选址	1

3.2　房屋建筑	1

3.3　室外场地	2

3.4　建筑设施	2

3.5　消防设施	3

4　设备及用品	3

4.1　生活服务	3

4.2　膳食服务	4

4.3　洗涤清洁	4

4.4　文化娱乐	4

4.5　护理	4

4.6　医疗	4

4.7　康复保健	5

4.8　安全保护	5

4.9　办公	5

4.10　智能化	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由荣华养老有限责任公司提出。

本标准由陕西省民政厅归口。

本标准主要起草单位：荣华养老有限责任公司、陕西省社会福利与养老服务协会、西安市老龄产业协会。

本标准主要起草人：

本标准由荣华养老有限责任公司负责解释。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：

电话：

地址：

邮编：

养老机构设施设备及用品配置要求

范围

本标准规定了养老机构设施建设、设备及用品配置要求。

本标准适用于养老机设施设备及用品配置管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749－2006  生活饮用水卫生标准

GB/T 10001.1－2012  公共信息图形符号  第1部分：通用符号

GB/T 10001.9－2008  标志用公共信息图形符号  第9部分：无障碍设施符号

GB 15630－1995  消防安全标志设置要求

GB 24436－2009  康复训练器械  安全通用要求

GB 50016－2014  建筑设计防火规范

GB/T 50096   住宅设计规范

GB 50222－1995  建筑内部装修设计防火规范

GB/T 50340－2003  老年人居住建筑设计标准

GB/T 50763   无障碍设计规范

GB 50867－2013  养老设施建筑设计规范

MZ/T 032－2012  养老机构安全管理

DB61/T***-2019  养老机构医疗照护服务规范

设施建设

机构选址

养老机构场地相对独立、固定、安静，应为适宜老年人居住的专用场所。

选址应符合当地老年人口增长趋势、养老服务体系发展规划的需要。

场地宜位于交通方便、基础设施完善、临近医疗等相关服务设施和公共绿地的地段，医养结合的机构，协作医院距离养老机构应不大于3km。

养老机构应选在地质稳定、日照充足、通风良好、场地干燥、排水通畅、远离噪声和污染源以及危险品生产、储运的地段，不宜在自然灾害易发、有过大、过于复杂的高差地域。

房屋建筑

老年人居住房屋建筑设计应符合GB/T 50096、GB/T 50763相关规定。应严格执行国家防火、防灾标准。

老年人居住建筑间距应满足冬日日照2h以上的要求，建筑层数不宜超过18层。

建筑单体布局远离噪声源，总体布局应对场地周边噪声源采取缓冲或隔离措施。

应设置公共浴室、公共卫生间、餐厅等公共活动区。配备厨房、洗衣房、垃圾存放点等运营服务需要场所。

根据服务需求合理设置医务室（或护理站）、厨房、餐厅、公共浴室、公共卫生间、洗衣房、污物处理间、理发室等服务用房。

应设置接待室、评估室、心理咨询室、老年人活动室、多功能厅、办公室等功能用房。

根据养老机构服务功能不同，老年人居室可设置成单人间、双人间、三人间、多人间；老年养护院每间卧室床位数不应大于6床;养老院每间卧室床位数不应大于4床;老年日间照料中心老年人休息室宜为每间4人～8人;失智老年人的每间卧室床位数不应大于4床，并宜进行分隔。

按套型设计的，套型内应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间。

老年人卧室的使用面积应符合下列规定：

单人卧室应不小于10m2；

双人卧室应不小于16m2；

三人间卧室应不小于18m2。

老年人居室面积适宜，自理、半自理老年人的房间不超过4张床位，失能老年人房间不超过6张床位，老年人房间床位平均使用面积不低于6m2。

居住用房的净高不宜低于2.60m;当利用坡屋顶空间作为居住用房时，最低处距地面净高不应低于2.20m，且低于2.60m高度部分面积不应大于室内使用面积的1/3。

居住用房内宜留有轮椅回转空间，床边应留有护理、急救操作空间。

房间过道净宽不应小于1.0m，过道的必要位置应设置连续单层扶手。

门窗应符合GB/T 50340－2003 标准6.8要求。

室外场地

应至少设置1个老年人户外活动场地。

因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境。活动场地不宜有坡度，场地坡度大于2.5%时，应局部设置台阶，同时设置轮椅坡道及扶手。

集中活动场地附近应设置公共无障碍洗手间。

步行道路、活动场地、台阶等设施应安装照明设施。

养老机构应提供健身、娱乐室内外活动场地与衣物晾晒等场地：

- 室外活动场地应采光、通风良好，并应防止烈日暴晒，宜配置揉推器、肋木等健身器材，座椅座椅、阅报栏等设施，布局宜动静分区；

- 晾晒场应配备晾衣杆、晾衣架等。

建筑设施

道路设施

道路系统应保证救护车辆能停靠在建筑的主要出入口处。

道路系统设计宜人车分流，并设置限速行驶标识和路面减速设施。

步行道路应满足无障碍通行要求，道路宽度不应小于1.20m，局部宽度宜大于1.80m。步行道路坡度不宜大于2.5%，路面应采用防滑材料铺装。

室内外坡道、台阶的设计应符合GB/T 50340－2003 标准4.5要求。

停车场与老年人居住单元实现无障碍联通，停车场应包括机动车和非机动车停车场。

给水排水设施

应提供市政供水，生活饮用水应符合GB 5749－2006 的要求。

老年人生活用房应定时供应热水，水温可调节。热水供应系统应有防烫伤措施，冷热水管道有明显标识。

宜配有雨水排水系统和污水排水系统，选用节水型、低噪音的卫生洁具和给排水配件。

暖通设施

应配有集中采暖系统和空调降温设备。设置集中空调系统的，应设置新风系统。

卫生间、浴室应设置机械通风设施。居室、活动室、走廊、餐厅等应采用自然通风。

厨房应设置通风设施，陕北、陕南寒冷、夏热冬冷地区的厨房，应同时设置供厨房房间全面通风的自然通风设施。

电气设施

电气系统应采用埋管暗敷，宜采用带夜间指示灯的宽板开关，入户过渡空间内应设置照明总开关，开关高度宜距地面1.10m。

卧室至卫生间的过道应设置脚灯，脚灯距地面宜为0.40m。常用插座高度宜为0.60m～0.80m。

电插座及开关位置符合GB/T 50340－2003中5.3的要求，电气安全应符合GB 50867－2013中7.3.13的要求。

应充分考虑发展需要，宜为信息化、智能化养老服务系统预留安装条件。

公共空间设施

建筑物出入口、公用走廊、楼梯设施设置要求应符合GB/T 50340－2003 标准5.1、5.2、5.3要求。

电梯

两层及以上设老年人居住及活动空间的建筑应配置可容纳担架的电梯。

十二层及十二层以上的老年人居住建筑，每单元设置电梯不应少于2台，其中应有1台可容纳担架的电梯。候梯厅应设置扶手。

电梯内应装置提醒老人安全进出延长报警按钮。

扶手

建筑物出入口台阶两侧、轮椅坡道、轮椅坡道平台、公用走廊、楼梯梯段两侧均应设置连续扶手。

扶手材质宜选用防滑、热性能指标好的材料。

扶手高度应为0.85m～0.90m，设置双层扶手时，下层扶手高度宜为0.65m～0.70m。楼梯及坡道扶手端部宜水平延伸不小于0.30m，末端宜向内拐到墙面，或向下延伸不小于0.10m。

标识

建筑物各功能区域、道路、方向均应设置各类提示标识，且符合GB/T 10001.1－2012、GB/T 10001.9－2008的规定。

公共走廊、楼梯间、候梯厅和门厅等公共空间均应设置疏散导向标识，

活动场地内应设置完整、连贯、清晰、简明的标识系统。

失智老年人居住房间宜采用有明显色彩或图案的标识。

消防设施

消防设施配置应达到GB 50016－2014、GB 50222－1995的要求或符合消防合格验收要求。

消防安全标志设置原则与设置要求应符合GB 15630－1995的规定。

设备及用品

生活服务

居室设备

应配置单人护理床、床头柜、床头牌、桌椅、衣柜、彩电等，宜配有电话、饮水机，多人间居室宜有隔帘。

床上用品

应配置床单、被罩、枕套、枕巾，数量与床位比为1:2倍为宜，还应配置床垫、枕芯、厚薄被等。

卫生间设备

应配置坐式便器、洗浴器、洗面器固三件卫生洁具。

坐便器高度不应低于0.40m。旁应设安全扶手和摸触方便的呼叫按钮。

浴盆外缘高度不宜高于0.45m，其一端宜设可坐平台，旁边安装扶手；淋浴器宜采用软管淋浴器，与喷头相连的金属软管长度不宜小于1.5m。淋浴位置应至少在一侧墙面安装扶手，并设置坐姿淋浴的装置。

宜设置适合坐姿使用的无障碍洗面台，台下空间净高不宜小于0.65m，且净深不宜小于0.30m。

配备固定式洗漱用品架、毛巾架、墙面镜、防滑垫等设备。防滑垫选用树脂环保、背面带吸盘的，尺寸不小于50cm×80cm，且一季度更换一次。

宜配置排气扇，设可双向开启的插销。

助浴设备

应配有热水器、沐浴器（椅）、防滑的沐浴垫、用品架等。

宜配置洗澡床、洗澡机等设备。

清洁设备

应配置理发器具、指甲剪、吹风机等个人清洁用品。

膳食服务

厨房应配置清洗、排风、排烟设备，且各种设备配置和要求应符合相关规定。

应配置操作台、灶具、炊具、消毒柜、微波炉、烤箱等设备，并配置保温送餐车，燃气厨房应设燃气泄漏报警装置。

餐厅应配置能够满足老年人数量的餐桌、座椅、洗手池、防蝇设备等。

洗涤清洁

应根据养老机构的规模配置洗衣机、消毒设备以及洗涤用品，宜配置烘干机。

应设置污物处理间，配备清洁车、清洁用具等清洁卫生设备。

文化娱乐

应配备媒体播放设备、书籍、报刊、杂志、棋牌等。

宜配置适合老年人特点的文化娱乐设施。

护理

按失能老年人比例配置各类护理床、防压疮床垫、床边洗浴设备等。

应配置轮椅、功能轮椅、平车，宜配备升降移位设备等。

宜配置适合老年人特点的小型影院、书画室、手工室、舞蹈排练厅、钢琴、室内体育器械和场地等文化娱乐及健身设施。

医疗

医务室、护理站设备配置应符合DB61/T***-2019的相关规定。

不设医疗机构的养老机构，应配备急救药品箱、便携式氧气瓶、血压计、听诊器、体温计等设备。

应配备担架等应急设备，应对老人公共区域及室外摔倒、急性病发作等紧急状况发生。

康复保健

应配备助行器、电动直立床、训练阶梯、日常生活训练系统等康复设备。

宜配备水平漫步机、减重步态训练器、慢速医用跑台、言语治疗仪等康复设备。

宜配备超短波治疗仪、红外线治疗仪、中频治疗仪、微波治疗仪、空气波治疗仪等物理治疗设备。

各种康复设备的安装应符合GB 24436－2009中第5章要求，康复训练设备应注有标志、标签、警告标记与注意事项，应符合GB 24436－2009中第7章要求。

安全保护

养老机构内地面应做防滑处理，老年人能接触到的各种设备应无尖角凸出部分。

养老机构内应配置紧急呼叫系统，居室床头应配置报警按钮。

餐厅、公共走廊、楼梯间、候梯厅等公共空间应配备应急照明装置。辅助逃生装置应与消防监控系统相连。

公共空间中的疏散门宜在两侧安装电动开门辅助装置，应配置应急照明和呼叫装置。

老年人经过及使用的公共空间应沿墙安装安全扶手，并宜保持连续。

对于身体移动能力差、严重认知功能障碍的老年人，养老机构宜配置保护性约束用品。

应有门禁，设置可回放监控系统，监控范围应覆盖公共区域，无盲区。

安全标志应符合MZ/T 032－2012 中5.7 条规定。

办公

应配置满足养老机构日常办公管理需要的办公桌（椅）、电话、档案柜、文件柜、电脑、打印机等，宜配置照相机、摄像机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。

根据机构规模，宜配置老年人专用接送车辆。

智能化

应设置互联网、内部无线网络，配置覆盖工位的对讲通讯设备。

宜配置养老机构管理系统、老年人定位系统、电子门栏报警系统、智能一卡通以及物联网传感系统。

_________________________________